### АДМИНИСТРАЦИЯ

### НОВОСЕЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

### ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Новосельцево

26.10.2016 год № 122

«Об утверждении Программы комплексного развития

транспортной  инфраструктуры МО «Новосельцевское

сельское поселение на 2016 – 2020 годы и

с перспективой до 2030 года»

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной  инфраструктуры, расположенных на территории Новосельцевского сельского поселения, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной  инфраструктуры МО «Новосельцевское сельское поселение» на 2016 – 2020 гг. и с перспективой до 2030 года согласно приложения.

2. Обнародовать настоящее Постановление в местах, установленных Уставом МО «Новосельцевское сельское поселение» Парабельского района Томской области.

И.о.  Глава поселения						Н.В.Легута

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Новосельцевского сельского поселения

от 26.10.2016 № 122

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры

МО «Новосельцевское  сельское поселение» на 2016 –2020 г.г. и с перспективой до  2030 года»

с.Новосельцево

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  Новосельцевского сельского поселения

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории Новосельцевского сельского поселения

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры

5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры Новосельцевского сельского поселения

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры на территории Новосельцевского сельского поселения

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории поселения

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосельцевского сельского поселения на период с 2016 -2020 г.г и с перспективой до  2030 года разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  МО «Новосельцевское сельское поселение», в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Новосельцевское сельское поселение» на 2016 – 2020 г.г. и с перспективой до 2030 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Новосельцевского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Новосельцевского сельского поселения |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития, - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности, качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2016 по 2030 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет : 2016 год – 3,2 млн.руб., обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2017год Объем финансирования Программы составляет 3,0 млн.руб., обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2018год Объем финансирования Программы составляет 3,0 млн.руб., обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2019год Объем финансирования Программы составляет 3,0 млн.руб., обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2020год Объем финансирования Программы составляет 3,0 млн.руб., обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2021-2025 года Объем финансирования Программы составляет 10 млн.руб., обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2026-2030 года Объем финансирования Программы составляет 10 млн.руб., обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2030 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры; 2. развитие транспорта общего пользования; 3. развитие сети дорог поселения; 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения; 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры МО «Новосельцевское  сельское поселение».

МО «Новосельцевское сельское поселение» наделено статусом сельского поселения Законом Томской области  от 15 октября 2004 г. № 225-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установления границ муниципальных образований на территории Парабельского района».

Южная граница. Граница с Колпашевским  муниципальным  районом: на запад от р. Кеть. Вверх по р. Кеть до Копыловской протоки – 3,6 км, посередине Копыловской протоки до Басмасовской протоки – 5,6 км, посередине Басмасовской протоки до р. Обь – 5,1 км, вниз по р. Обь до устья р. Голубец- 9 км, посередине р. Голубец вверх по течению -8,1 км, по южной границе земельбывшего МСХП им. Шишкова – 6,1 км, до восточной границы 407 квартала Парабельского лесничества Парабельского лесхоза-1,5 км.

Западная граница. Граница с Парабельским сельским  поселением: на север  по землям  фонда перераспределения земель бывшего МСХП им. Шишкова-21 км, по оси нефтепровода Александровское-Анжеро-Судженское-20 км, по границам бывшего МСХП им. Шишкова-8 км. Протяженность западной границы округа -49 км.

Северная граница.

Граница с Нарымским сельским поселением: на восток по границам бывшего МСХП им. Шишкова до р. Обь-2,5 км, на северо-восток до р. Кеть-15 км. Протяженность северной границы -17,5 км. По левому берегу р. Кеть до границы с Колпашевским муниципальным районом – 36 км.

На  сегодняшний день численность населения Новосельцевского сельского поселения составляет  871 человек.

На данный момент в составе поселения насчитывается 8 населённых пунктов: с. Новосельцево, д. Малое Нестерово, д. Нижняя Чигара, д. Верхняя Чигара, д. Перемитино, д. д. Ласкино, д. Басмасово. д.Петкуль. Административным центром Новосельцевского сельского поселения  является с. Новосельцево.

Автомобильный транспорт

Внешние связи Новосельцевского сельского поселения поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом.

По территории Новосельцевского сельского поселения проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Томск-Могильный мыс-Каргасок».

Данная автодорога обеспечивает населенные пункты поселения связью с сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Одной из основных проблем автодорожной сети Новосельцевского сельского поселения является то, что половина автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

Сооружения и сообщения речного и воздушного транспорта в Новосельцевском сельском поселении отсутствуют.

## Трубопроводный транспорт

По территории Новосельцевского сельского  поселения проходит участок магистрального нефтепровода Александровское – Анжеро-Судженск .

- Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав МО «Новосельцевское сельское поселение» входят 8 населенных пунктов, включая административный центр с.Новосельцево.

Таблица 1. Расстояния между с.Новосельцево и населенными пунктами.

| Населенные пункты | Расстояние до с.Новосельцево, км |
| --- | --- |
| д.Верхняя Чигара | 14 |
| Д. Нижняя Чигара | 12 |
| д.Малое Нестерово | 9 |
| д.Перемитино | 14 |
| д.Ласкино | 15 км (водным транспортом) |
| д. Басмасово | 40 |
| Д. Петкуль | 19 км |

Населенные пункты Новосельцевского сельского поселения сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в населенных пунктах являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: деревня Верхняя Чигара – ул.Дальняя, деревня Нижняя Чигара – ул. Красноармейская, деревня Малое Нестерово – ул. Трудовая, деревня Перемитино – ул. Береговая, село Новосельцево – ул. Шишкова. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через  населенные пункты:  д. Перемитино, д. Малое Нестерово, с. Новосельцево.

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Новосельцевского сельского поселения.

| № п/п | Наименование улиц и дорог | Протяженность, км | Ширина, м | Площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Улицы и дороги с гравийно- песчаным покрытием |  |
| с.Новосельцево |  |
| 1 | ул. Советская | 0,4 | 6 | 2400 |
| 2 | ул.Рабочая | 0,8 | 6 | 4800 |
| 3 | ул.Комсомольская | 1,0 | 6 | 6000 |
| 4 | ул. Юбилейная | 0,5 | 6 | 3000 |
| 5 | пер. Школьный | 0,5 | 6 | 3000 |
|  | Итого: с гравийно-песчаным покрытием | 3,2 |  | 19200 |
| 2.Улицы и дороги с грунтовым покрытием |
| 6 | пер. Новый | 0,5 | 6 | 2000 |
| 7 | пер. Кедровый | 0,52 | 6 | 2080 |
| 8 | ул. Лесная | 0,45 | 6 | 2700 |
| 9 | пер. Береговой | 0,6 | 6 | 3600 |
| 10 | ул. Светлая | 0,22 | 6 | 1320 |
| 11 | пер. Пионерский | 0,37 | 6 | 2220 |
| 12 | Пер. Совхозный | 0,7 | 6 | 4200 |
| 13 | Ул. Луговая | 0,33 | 6 | 1980 |
|  | Итого: с грунтовым покрытием | 3,69 |  | 20100 |
| Улицы и дороги с грунтовым покрытием д. Верхняя Чигара |
| 14 | Ул. Дальняя | 1,11 | 6 | 6660 |
|  | Итого:с грунтовым покрытием | 1,11 |  | 6660 |
| Улицы и дороги с грунтовым покрытием с. Перемитино |
| 15 | Ул. Береговая | 0,7 | 6 | 4200 |
| 16 | Ул. Заречная | 0,5 | 6 | 3000 |
| 17 | Ул. Ягодная | 0,5 | 6 | 3000 |
|  | Итого: с грунтовым покрытием | 1,7 |  | 10200 |
|  | ВСЕГО по Новосельцевскому сельскому поселению: | 9,7 |  | 56160 |

В результате анализа улично-дорожной сети Новоесльцевского сельского поселения выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части ;

- наличие грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в поселках на 2015г составил 98 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

В соответствии со Схемой территориального планирования Новосельцевского сельского поселения с целью создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории Новосельцевского сельского поселения предусмотрено:

Планируемое размещение автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта отображено на «Карте планируемого размещения объектов местного значения Новосельцевского сельского поселения».

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  Новосельцевского сельского поселения.

Таблица 3. Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | км | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 |  |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | км | 0,902 | 1,804 | 3,608 | 7,216 | 14,432 | 28,864 |  |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 |  |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 50,0 | 55,0 | 65,0 | 75,0 | 80,0 | 100 |  |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 40,9 |  |

5.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1–2м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием территории д.Перемитино внешними автомобильными дорогами, предлагается включение их участков в состав улично-дорожной сети. Участки автомобильных дорог общего пользования местного значения: ул.Ягодная д. Перемитино, ул.Заречная д. Перемитино  в составе улично-дорожной сети переводятся в категорию главных улиц и сохраняют местное значение.

Таблица 4.

| Населенный пункт | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Реконструкция на 1 оч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Ягодная, д.Перемитино | Протяженность улично-дорожной сети, всего: | км | 0,5 | 0,5 |
|  | главных улиц | км |  |  |
| Ул. Заречная д. Перемитино | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,5 | 0,5 |
|  | главных улиц | км | - | - |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 0,5 | 0,5 |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Так как в населенных пунктах Новосельцевского сельского поселения дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

Планируемое размещение автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта отображено на «Карте планируемого размещения объектов местного значения Новосельцевского сельского поселения».

6.Оценка эффективности мероприятий  развития социальной инфраструктуры

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 5. Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети Новосельцевского сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2016-2030 гг. | по годам |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков | Повышение качества улично- дорожной сети | 2016 | 2030 | 35,2 | 9,7 км | 35,2 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2. | Уличное освещение | Безопасность движения | 2016г | 2030г | 4,74 | 79 шт | 474,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |  |

- Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети  Новосельцевского  сельского поселения на 2016 - 2030 годы, составляет 35,2 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог.

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2016 – 2030 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таблице 6.

Таблица 6. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР Новосельцевского  сельского поселения, тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы | 2016-2030 г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | всего |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 707,049850 | 35,2 |
| 2 | Освещение | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 81,0 | 4,74 |

В результате анализа состояния   улично - дорожной сети  Новосельцевского сельского поселения показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2016 года) приведено в таблице 7.

Таблица 7. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПТР Новосельцевского  сельского поселения, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. районный бюджет | В т.ч. местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 35,2 | 0 | 5,2 | 15,0 | 15,0 |
| 2 | Освещение | 4,74 | 0 | 0 | 0 | 4,74 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2030 года связаны с расширением производства в нефтегазодобывающих отраслях.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Новосельцевского сельского поселения, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

доходы населения на уровне средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Новосельцевского сельского поселения.

Администрация Новосельцевского сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 15 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящей Программы. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг.